## Slide 1: Ansys command 備忘録

## Slide 2: 情報収集
Ansys command reference
https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_cmd/Hlp_C_CmdTOC.html
Cybernet社
https://secure.okbiz.okwave.jp/ansys/?site_domain=default

## Slide 3: Volume重複部分の削除方法
VSBV：重複部分の引き算
VSBV,SOTO,UCHI,SEPO,DELETE,KEEP
VOVLAP：重複部分を自動的に削除してくれる．
VOVLAP,ALL

## Slide 4: メッシュの種類
mshkey、mshape、vmesh、amesh,vsweep
https://ansysapdl.blog.fc2.com/blog-entry-22.html
VSWEEP
節点を合わせてメッシュしてくれる．

## Slide 5: ポアソン比
大ポアソン比
MP,PRXY,材料番号,ポアソン比
小ポアソン比
MP,NUXY,3,Cnu12

## Slide 6: solid
solid185
頂点にのみ節点がある．
solid186
中心に節点がある．
その分計算時間が膨大になる．

## Slide 7: 事前に確認しておくべきこと
複数の解析を行う場合，闇雲に解析を行なっていては後に欠陥に気がついた時，全ての解析がやり直しになると非効率であるため，最初に諸々確認しておく．
以下の事項と解析時間や破壊形態を比較し，最適な解析条件を決定する．
試験片長さ・形状
メッシュ分割数
solid186 or solid185
引張距離
サブステップ数(NSUBST)
材料物性値
理論値や予想値，破壊形態との比較

## Slide 8: 描画
変形図の表示
PLDISP, KUND
KUND … 0:図のみ(デフォルト) 1: 変形図と原型図 2: 変形図と原型図アウトライン
・色指定
/COLOR,CM, 0,CFRP
/COLOR,CM, 4,SOTO
/COLOR,CM, 6,UCHI1
/COLOR,CM, 6,UCHI2
/COLOR,CM, 6,UCHI3
/COLOR,CM, 6,UCHI4
/COLOR,CM, 6,UCHI5